## Slide 1
Peran GPU dan Memori dalam Komputasi Kecerdasan Buatan
Kajian Arsitektur dan Penyebab Lonjakan Harga RAM
Muhammad Aditya Rahmansyah | NRP 3226600122 | 1 TEKKOM A
Konsep Teknologi

## Slide 2
Abstrak
AI membutuhkan GPU dan memori yang mampu mengolah data dalam jumlah besar secara cepat
Permintaan memori untuk AI dan pusat data mendorong produsen mengalihkan kapasitas ke memori bandwidth tinggi (HBM)
Pasokan DRAM untuk komputer biasa terganggu, harga RAM ikut terdorong naik
Metode: studi literatur dan pengamatan harga RAM di toko online
Keywords: GPU · Kecerdasan Buatan · Memori · HBM · DRAM · Harga RAM · VRAM

## Slide 3
BAB I Pendahuluan
Latar belakang
Pelatihan AI = perkalian matriks berulang
GPU mempercepat lewat pemrosesan paralel, CPU menangani tugas umum
Memori menyimpan dan menyalurkan data serta parameter model
Permintaan AI memengaruhi industri memori
Pertanyaan kajian
1. Apa peran GPU dalam komputasi AI?
2. Mengapa AI butuh memori besar dan cepat?
3. Mengapa harga RAM melonjak?

## Slide 4
BAB II CPU vs GPU
CPU: sedikit inti, kuat, serbaguna
inti
inti
inti
inti
Cocok untuk beragam tugas dan alur instruksi
GPU: ribuan inti kecil, bekerja serentak
Cocok untuk perkalian matriks pada AI. Tidak selalu lebih unggul dari CPU untuk semua pekerjaan

## Slide 5
BAB II Jenis dan Fungsi Memori
RAM / DRAM
Memori utama komputer. Menyimpan data sementara, hilang saat daya mati. DRAM umum dipakai sebagai RAM.
VRAM
Memori milik GPU. Menyimpan data untuk pemrosesan grafis dan komputasi.
HBM
Chip memori ditumpuk vertikal, dikemas dekat prosesor. Bandwidth sangat tinggi untuk akselerator AI.
Bandwidth
Jumlah data yang dipindah per detik (GB/s). Kapasitas = seberapa banyak data yang muat.

## Slide 6
BAB III Mengapa AI Butuh Memori Besar dan Cepat
RAM biasa: jalur sempit
Memori
GPU
GPU menunggu data
HBM: jalur lebar
HBM
GPU
Data mengalir deras
Llama 3.1 8B
8 miliar parameter × 2 byte ≈ 16 GB hanya untuk bobot
Memory wall
Daya hitung tumbuh jauh lebih cepat dari bandwidth DRAM (Gholami dkk., 2024)
TPU generasi 1
4 dari 6 beban kerja dibatasi bandwidth memori (Jouppi dkk., 2017)

## Slide 7
BAB III Dari Permintaan AI ke Harga RAM
Permintaan AI naik
HBM lebih menguntungkan
Kapasitas pabrik dialihkan
Pasokan DRAM biasa ketat
Harga RAM naik
TrendForce (via The Register, 2026)
Proyeksi harga kontrak DRAM Q1 2026 direvisi dari 55–60% menjadi 90–95% (dibanding kuartal sebelumnya)
Bisnis.com (2025)
Eksekutif Team Group: harga kontrak DRAM Desember 2025 naik 80–100%, periode pembanding tidak dijelaskan
Angka di atas adalah harga kontrak industri, bukan harga ritel. Faktor lain (permintaan, kapasitas produksi) juga berperan.

## Slide 8
BAB IV Hasil Pengamatan Harga RAM
Chart: Perubahan harga produk yang sama (%)
| Klevv Bolt X | Lexar Thor | Team Group Elite Plus
Perubahan harga (%) | 24.9 | 307.6 | 395.5
DDR4 16 GB (2x8) 3200 MHz
Harga sekarang: 13/10/2026 (Tokopedia/Shopee)
Harga lama dan penjual berbeda
Hanya 3 produk, tidak mewakili seluruh pasar
Sejalan dengan laporan tekanan harga memori, bukan bukti sebab-akibat

## Slide 9
BAB V Kesimpulan
GPU memproses banyak operasi paralel, memori menyuplai data dan parameter model
Kebutuhan AI mendorong permintaan HBM dan pengalihan kapasitas produksi
Pasokan DRAM biasa menjadi ketat dan memberi tekanan pada harga RAM
Pengamatan 3 produk DDR4: harga naik sekitar 25% sampai 395%
Harga RAM juga dipengaruhi faktor lain di industri semikonduktor

## Slide 10
Reference
Gholami, A., dkk. (2024). AI and memory wall. arXiv:2403.14123
Hennessy, J. L., & Patterson, D. A. (2019). A new golden age for computer architecture. CACM, 62(2), 48–60
Jishnu, A., & Ansari, E. (2026). AI memory boom squeezes legacy DRAM supply, pushing prices higher. S&P Global Market Intelligence
Jouppi, N. P., dkk. (2017). In-datacenter performance analysis of a tensor processing unit. ISCA, 1–12
Mann, T. (2026). DRAM prices expected to double in Q1... The Register
Meta. (2024). Llama 3.1 8B [Model card]. Hugging Face
Nur Amalina. (2025). Siap-siap! Ledakan AI diprediksi picu kenaikan harga RAM tahun depan. Bisnis.com